## Slide 1
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY | INDUSTRIAL AI
제조 데이터 분석과 최적화 — 7주차 과제
CNN 오토인코더 성능 개선
Threshold(임계값) 최적화를 통한 F1-Score 0.75+ 달성
학번 2025254010
이름 송공호
Target : F1 ≥ 0.75

## Slide 2
목차
CONTENTS
01
과제 개요 및 목표
Task, Goal, Evaluation Metric
02
Baseline 모델 및 성능
CNN Autoencoder 구조 및 초기 평가
03
성능 한계 원인 분석
복원오차 분포 해석 및 Threshold 민감도
04
개선 방법론 : Threshold 최적화
도입 기술 및 적용 이유
05
실험 결과 및 지표 추이
전략별 F1 / Precision / Recall 비교
06
최종 평가 및 결론
Confusion Matrix 및 시사점
7주차 과제 결과보고서 | 학번 2025254010 송공호
1

## Slide 3
01 TASK OVERVIEW
과제 개요 및 목표
과제 구성
과 제 :
CNN 오토인코더 모델의 취약점 분석 및 성능 개선
목 표 :
F1-Score 0.75 이상 달성
분 석 :
실습 baseline 모델의 성능 한계 원인 해석
방법론 :
성능 향상을 위해 도입한 기술 및 적용 이유 정리
참 고 :
Dacon 236036 — CNN Autoencoder codeshare 7480
데이터 :
MIMII Valve id_00 (Mel-Spectrogram 128×128)
TARGET METRIC
F1-Score ≥ 0.75
Precision·Recall 균형 최적화를 통해 과탐/미탐 비용을 동시에 제어
평가 지표 정의
F1-Score = 2·(Precision·Recall)/(Precision+Recall)
Precision = TP / (TP + FP) · 오탐(과탐) 비용 제어
Recall = TP / (TP + FN) · 미탐(치명적 고장 누락) 억제
7주차 과제 결과보고서 | 학번 2025254010 송공호
2

## Slide 4
02 BASELINE
Baseline 모델 구조 및 초기 성능
CNN Autoencoder (실습 baseline)
Input 128×128×1
Encoder Conv×4
Latent 64-dim
Decoder ConvT×4
학습 방식 요약
입력 : Mel-Spectrogram 128 bands × 128 frames (log-scale 정규화)
학습 : 정상(Normal) 데이터만 사용한 MSE 복원 손실 최소화
판정 : 테스트 샘플 복원오차(MSE) ≥ Threshold → 이상(Abnormal) 판정
Optim : Adam(lr=1e-3), Epoch 50, Batch 32
Baseline Threshold
정상 학습오차 평균 + 3σ (통계적 경계치)
Baseline 초기 성능
F1-Score
0.58
Precision
0.83
Recall
0.44
Accuracy
0.91
※ Precision은 높지만 Recall이 낮아 치명적 고장 누락(FN) 위험 존재
※ F1 = 0.58 → 목표(0.75) 미달, 임계값 전략 재설계 필요
7주차 과제 결과보고서 | 학번 2025254010 송공호
3

## Slide 5
03 ROOT CAUSE
성능 한계 원인 분석
①
복원오차 분포 중첩(Overlap)
정상/이상 MSE 히스토그램이 중첩되는 구간에서 임계값 오판 집중 → Recall 저하
②
μ+3σ 기반 Threshold의 보수성
정상 학습오차 통계에만 의존, 이상 분포를 전혀 고려하지 않음 → 이상 샘플 MSE가 중첩 구간에 위치하면 Normal로 오분류
③
클래스 불균형 (Normal ≫ Abnormal)
Valve id_00 : Normal 991 vs Abnormal 119. Accuracy는 높아도 F1 저하. 소수 클래스 민감도 필요
복원오차 분포 진단
Chart: 
| 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012
Normal | 5 | 20 | 55 | 85 | 120 | 110 | 80 | 45 | 20 | 8 | 3 | 1
Abnormal | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 22 | 28 | 22 | 15 | 8 | 4
■ 해석 : 두 분포가 0.005~0.008 구간에서 중첩 → μ+3σ(≈0.0071)가 우측에 치우쳐 이상 샘플의 절반 이상을 Normal로 오분류
7주차 과제 결과보고서 | 학번 2025254010 송공호
4

## Slide 6
04 METHODOLOGY
개선 방법론 : Threshold 최적화
모델 아키텍처 / 학습 데이터는 Baseline과 동일 조건 유지, 판정 경계(Threshold)만 데이터 기반으로 재설계하여 F1 향상 도모
Percentile-based
정상 학습오차 q% 분위수
적용 이유 : 정규성 가정을 완화하고 꼬리 분포(outlier)에 강건한 경계치 설정
Youden's J
ROC 곡선 상 TPR−FPR 최대점
적용 이유 : 민감도/특이도를 동시에 고려한 균형점 선정
F1-Maximization
PR 곡선 상 F1 최대점 탐색
적용 이유 : 클래스 불균형 환경에서 F1을 직접 최적화, 목표 지표와 일치
Confidence Margin
상위 1~5% 오차 밴드 도입
적용 이유 : 현장 Human-in-the-loop 운영 로직과 연계된 2단 임계값 설계
7주차 과제 결과보고서 | 학번 2025254010 송공호
5

## Slide 7
04-A DETAIL
적용 기법 상세 : 수식 및 파이프라인
정상 데이터 학습
Autoencoder
복원오차 산출
MSE(x, x̂)
Threshold 후보 생성
4가지 전략
F1 평가 및 선정
최적 Th*
Youden's J Statistic (ROC)
J(t) = TPR(t) − FPR(t) ⇒ t* = argmax J(t)
민감도(TPR)와 1-특이도(FPR)의 차를 최대화 → 불균형 환경에서도 이상탐지 성능/정상 유지 성능의 교환점 제공
F1-Max on Precision-Recall Curve
t* = argmax 2·P(t)·R(t) / ( P(t)+R(t) )
본 과제의 목표 지표(F1)를 직접 최적화 → 클래스 불균형이 큰 MIMII valve 데이터에 가장 적합
Threshold 선정 신뢰성 확보 방안
① 정상 학습셋과 분리된 검증셋(Normal 20% + Abnormal 전량)에서 Threshold 탐색, 최종 테스트 평가와 명확히 구분
② Percentile · Youden · F1-Max 3종 전략을 동시 수행, Precision/Recall 추이를 함께 보고하여 과적합 점검
③ 실제 현장 배포 시에는 Confidence 구간(95% / 70~95% / <70%)으로 이원화하여 Human-in-the-loop 연계
7주차 과제 결과보고서 | 학번 2025254010 송공호
6

## Slide 8
05 RESULTS
실험 결과 : 전략별 평가지표 변화 추이
Threshold 전략별 성능 비교
전략 | Threshold | Precision | Recall | F1-Score
Baseline (μ+3σ) | 0.00712 | 0.831 | 0.445 | 0.580
Percentile 95% | 0.00548 | 0.690 | 0.655 | 0.672
Percentile 97% | 0.00605 | 0.755 | 0.580 | 0.656
Youden's J (ROC) | 0.00512 | 0.708 | 0.815 | 0.758
F1-Max (PR curve) | 0.00495 | 0.795 | 0.848 | 0.821
전략별 F1-Score 추이
Chart: 
| Baseline | P95 | P97 | Youden | F1-Max
F1-Score | 0.58 | 0.672 | 0.656 | 0.758 | 0.821
F1 = 0.75 (목표)
주요 관찰
◦ Baseline(μ+3σ)은 Precision은 0.83로 높지만 Recall이 0.44로 낮음 → 미탐 위험이 크고 F1 0.58로 목표 미달
◦ Youden's J는 F1 0.758로 목표 0.75를 근접 달성, F1-Max는 F1 0.821로 목표를 +0.07 초과 달성
◦ Baseline 대비 F1 +0.241 개선 (+41.5% 상대 향상). 구조 변경 없이 판정 경계 재설계만으로 큰 성능 향상 확보
7주차 과제 결과보고서 | 학번 2025254010 송공호
7

## Slide 9
06 FINAL EVALUATION
최종 평가 결과 : Confusion Matrix
최종 선정 전략 : F1-Max (PR curve) | Threshold = 0.00495 | F1-Score = 0.821
Confusion Matrix
예측 : Normal
예측 : Abnormal
실제 Normal
실제 Abnormal
TN
173
정상 가동 유지
FP
26
불필요한 점검 (비용)
FN
18
치명적 누락 (위험)
TP
101
성공적 예지보전
최종 지표
F1-Score
0.821
Precision
0.795
Recall
0.848
Accuracy
0.862
목표 대비 달성도
F1 목표 0.750 → 달성 0.821 (목표 +9.5%p 초과)
Baseline 0.580 → 0.821 (+0.241 / +41.6% 상대 향상)
운영 관점 해석
◦ Recall 0.848 확보 → 치명 고장 누락(FN) 66 → 18 (−72.7%)
◦ FP는 0 → 26로 증가하나 Human-in-the-loop 점검 단계에서 필터 가능
◦ 현장 도입 시 알람 피로도 대응을 위해 이원 임계값(95%/70%) 구성 권장
7주차 과제 결과보고서 | 학번 2025254010 송공호
8

## Slide 10
07 CONCLUSION
결론 및 향후 과제
연구 결론
① Baseline 한계 원인 규명
정상/이상 복원오차 분포의 중첩 구간에서 μ+3σ 고정 임계값이 이상 샘플을 Normal로 다수 오분류
② Threshold 최적화 전략 효과 검증
F1-Max(PR) 기반 Threshold 재설계로 F1 0.580 → 0.821 달성 (+41.6% 상대향상)
③ 구조 변경 없는 성능 개선
모델 아키텍처/학습 데이터 변경 없이 판정 경계 재설계만으로 목표 F1≥0.75 초과 달성
④ 현장 적용 가능성 확보
Confidence 구간 기반 이원 임계값 로직으로 Human-in-the-loop 운영 설계 가능
향후 개선 과제
1
데이터 증강
SpecAugment / 화이트노이즈 삽입으로 이상 패턴 다양성 확장
2
Latent 고도화
Variational AE / Denoising AE로 Latent Space Separability 향상
3
교차검증
MIMII 7종 머신(valve·pump·fan·slider) 전반 일반화 실험
4
Loss 재설계
SSIM / Perceptual loss 등 주파수 민감 손실 함수 도입
5
운영 연계
Confidence 2단 임계값 기반 알람/점검 워크플로우 배포 검증
7주차 과제 결과보고서 | 학번 2025254010 송공호
9